## Slide 1
基于RISC-V的智能气垫船控制系统
技术架构与实现
顾云豪
2026 年 1 月 4 日
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 2
目录
项目背景
系统架构
硬件设计
软件设计
5
总结与展望
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 3
什么是气垫船？
工作原理：
通过风机产生高压气垫
托起船体，实现低摩擦移动
能适应多种地形（沙滩、冰面、水面）
控制挑战：
非线性、强耦合系统
姿态不稳定
精确控制困难
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 4
整体技术架构
主控制器 CH32V307 (RISC-V) |  |  | 
摄像头 MT9V034
IMU ICM-20602
显示屏 2.0”TFT
悬浮电机×2
推进电机×2
侧向电机×2
电子调速器 CH32V203 (RISC-V)
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 5: 核心硬件模块
主控制器 (CH32V307) 144MHz RISC-V内核 256KB Flash, 64KB RAM浮点运算支持
电机驱动系统
无刷电机：三相全桥驱动
有刷电机：H桥驱动
电调芯片：CH32V203
传感器系统
视觉：MT9V034摄像头姿态：ICM-20602 IMU
6轴数据（3轴加速度+3轴陀螺仪）
电源管理
11.1V锂电池
分级转换：12V / 5V / 3.3V
过压/欠压保护
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 6: 软件架构与核心算法
操作系统：
FreeRTOS实时操作系统
多任务调度
确定性实时响应
控制算法：
串级PID：角度环+角速度环
并级PID：速度环独立控制
控制框图
+
角度PID
+
角速度PID 电机
速度PID
卡尔曼滤波：姿态数据融合
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 7
关键技术：无感无刷电机控制
六步换相法：
每个周期分6个步骤顺序激活不同绕组产生旋转磁场
反电势过零检测：检测悬空相电压判断换相时机
三相逆变电路
VCC
 | Q |  |  | Q |  |  | Q |  | 
 |  | A |  |  | B |  |  | C | 
 | Q |  |  | Q |  |  | Q |  | 
GND
无需霍尔传感器
基于RISC-V的智能气垫船控制系统

## Slide 8: 系统特点与创新
技术特点：
采用国产RISC-V架构
多传感器融合控制
实时操作系统支持
串级+并级PID控制
无感无刷电机驱动
未来改进方向：
优化启动算法（正弦启动）改进滤波算法（EKF/UKF）简化过零检测电路
增强环境适应能力
谢谢聆听！
基于RISC-V的智能气垫船控制系统